СОВЕТ АРТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

# От  29.05.2014                                 № 13

Об утверждении программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Артюшинского сельского поселения на 2014-2050 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 30.12.2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях развития и модернизации коммунальной инфраструктуры, снижения социального напряжения на территории поселения, на основании Устава Артюшинского сельского поселения, руководствуясь требованиями к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502,

Совет Артюшинского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Артюшинского сельского поселения на 2014-2050 годы.

2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте Артюшинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в районной газете «Белозерье».

### Глава Артюшинского

### сельского поселения                                                             В.А.Макаров

# Утверждена решением

# Совета Артюшинского

# сельского поселения

# от «29» мая 20 14г. №13

## ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014-2050 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Артюшинского сельского поселения на 2014-2050 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон № 289-ФЗ от 30.12.2012 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Разработчик Программы | Администрация Артюшинского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Артюшинского сельского посения |
| Соисполнители Программы | Ресурсоснабжающие организации |
| Цель Программы | 1.Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса 2. Модернизация и комплексная реконструкция систем коммунальной инфраструктуры |
| Задачи Программы | 1. Разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; 2. Замена морально-устаревшего и физически изношенного оборудования; Обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых объектов капитального строительства. Улучшение экологической обстановки в зоне действия арт.скважин. Обеспечение надежного, безопасного и безаварийного электроснабжения потребителей, обеспечение возможности подключения новых потребителей |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Создание комфортных условий проживания, повышение уровня, качества жизни, уменьшение социальной напряженности. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения, снижение эксплуатационных затрат. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды в Артюшинском сельском поселении. Развитие электрических сетей: - обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией инфраструктуры поселения; - уменьшение потерь при передаче электроэнергии; - снижение затрат на обслуживание сетей; - обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - экономия энергоресурсов и уменьшение потерь при транспортировке тепло-энергии; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных и тепловых пунктов. Развитие водоснабжения: - повышение надежности; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН -1 00% (необходимость установки станций водоочистки на скважинах поселения); - снижение уровня потерь воды; - реконструкция, модернизация систем водоснабжения и водоотведения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Этапы реализации Программы соответствуют этапам реализации Генерального плана Артюшинского СП. Выделены следующие временные сроки его реализации: - первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Прогроаммы – 2014-2018 гг.; - расчетный срок, на который рассчитаны все основные проектные решения Программы – до 2033 г.; - перспектива – срок, на который рассчитаны принципиальные решения Программы - 2050 г.; |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы всего – 9 315тыс.руб., в том числе за счет средств поселения - 9315 тыс.руб., за счет средств районного бюджета – 0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 0 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год всего – 0 тыс.руб.; 2015 год всего – 130 тыс.руб.; в том числе за счет средств поселения - 130 тыс.руб., за счет средств районного бюджета – 0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 0 тыс.руб.; 2016 год всего – 130 тыс.руб.; в том числе за счет средств поселения - 130 тыс.руб., за счет средств районного бюджета – 0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 0 тыс.руб.; 2017 год всего – 80 тыс.руб.; в том числе за счет средств поселения - 80 тыс.руб., за счет средств районного бюджета – 0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 0 тыс.руб.; 2018 год всего – 105 тыс.руб.; в том числе за счет средств поселения - 105 тыс.руб., за счет средств районного бюджета – 0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 0 тыс.руб.; 2019-2033 гг. всего – 8540 тыс.руб.; в том числе за счет средств поселения - 8540 тыс.руб., за счет средств районного бюджета – 0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 0 тыс.руб.; 2034-2050 гг. всего – 330 тыс.руб.; в том числе за счет средств поселения - 330 тыс.руб., за счет средств районного бюджета – 0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 0 тыс.руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | 1. Обеспечение объектов, расположенных на территории Артюшинского сельского поселения надежными системами коммунальной инфраструктуры. 2. Улучшение экологической ситуации на территории Артюшинского сельского поселения. 3. Снижение потерь коммунальных ресурсов. 4. Повышение качества коммунальных услуг. |

## 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

2.1.1. Жилищный фонд

На территории Артюшинского сельского поселения находится 244 хозяйства,_ 614 человек постоянно проживающих жителей в 16  населённых пунктах, около 40 чел. с временной регистрацией и  50 хозяйств сезонного проживания домовладений.

Общая  площадь жилого фонда — 23,1 тыс. кв.м. Количество домов – 456.

Многоквартирных домов  20 ед. Общая площадь -  4,9тыс.кв.метров.

Индивидуальных жилых домов —  435 ед.

Площадь муниципального жилого фонда —  4893 кв.м.

Площадь государственного жилого фонда —  нет кв.м.

Площадь частного жилого фонда — 18260кв.м.

Ежегодно 1-2 домовладения вводится в эксплуатацию, либо проводится реконструкция имеющихся  домовладений, но застройщики своими силами проводят все виды работ. Специализированного предприятия, оказывающего данный вид услуг на имеется.

2.1.2. Электроснабжение

Все объекты  жилищно-коммунального хозяйства, предприятия и организации подсоединены к единой системе электроснабжения. На территории  поселения обслуживание электросетей производит  ОАО «Вологдаэнерго. Частный сектор полностью электрифицирован, потребление электроэнергии на территории поселения  снижаться не будет.

Протяженность сетей уличного освещения - 25,3 км, количество светильников - 46.

2.1.3. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение отсутствует. Газоснабжение осуществляется сжиженным газон из баллонов ООО «Белозерскнефтегаз».

2.1.4. Водоснабжение

Водоснабжение жилой и общественной застройки на территории Артюшинского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. На территории поселения находятся 2 водозабора: водозаборная скважина в с. Артюшино и водозабор ФКУ ИК-5 УФСИН из подземного источника водоснабжения (скважины № 1257) на о. Огненный.

Часть жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные предприятия, социальные объекты пользуются водой из артезианской скважины (с. Артюшино). Жители других сел и деревень используют воду из поверхностных источников, колодцев.

Информация по существующей скважине в с. Артюшно:

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Территориальное расположение | с. Артюшино |
| Техническое описание | Артскважина, водонапорная башня |
| Номер скважины | 3562 |
| Год бурения | 1993 |
| Абсолютная отметка устья | 156 м |
| Глубина | 82 м |
| Оборудование фильтром | нет |
| Расчетный дебит | 7 м3/час |
| Тип водоподъемного оборудования | ЭЦВ6-6,3х80 |

Протяженность водопроводных сетей в с. Артюшино по данным ГП ВО «Череповецтехинвентаризация» составляет 1269 п.м., диаметром 90 мм, материал – полиэтилен. На сетях установлено 3 пожарных гидранта, 5 водоразборных колонок.

Тариф для потребителей воды, подаваемой из скважины с. Артюшино не установлен, учет потребленного объема не ведется.

2.1.5. Система сбора мусора

К вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Сбор ТБО и мусора на территории поселений практически не организован. Места сбора мусора (контейнерные площадки) не определены и не обустроены. В настоящее время   система сбора мусора требует серьезного подхода в развитии настоящей проблемы.

2.1.6.Водоотведение

В настоящее время на территории поселения нет ни одного очистного сооружения сточных вод. Жилые дома имеют выгребные ямы, бытовые сточные воды образуются только на о. Сладкий и о. Огненный, их утилизация производится путем вывоза специальным транспортом (ассенизаторская машина) на полигон ТБО в г. Белозерск.

2.1.7. Теплоснабжение

Отопление жилых домов в основном – печное.

В Артюшинском поселении имеются источники централизованного теплоснабжения: 2 котельные в с.Артюшино -  отапливают социально-значимые объекты: школу и детский сад; 1 котельная на о.Сладкий – отапливают объекты ФКУ ИК-5 УФСИН и жилой фонд. Системы теплоснабжения– закрытые.

Информация о котельной в с. Артюшино:

| № п/п | Название населённого пункта | Название эксплуатирующей организации | Наименование источников теплоснабжения – ТЭЦ, КТС, РТС, котельная, система теплоснабжения и др. | Установленная тепловая мощность Гкал/час | Вид топлива (основного и резервного) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Водогрейные котлы | Трубопроводы горячей воды |
|  |  |  |  |  |  | Наименование | Количество | Расчётные параметры теплоносителя | Наименование | Количество | Расчётные параметры теплоносителя | Рабочие (разрешенные) параметры теплоносителя |
| 1 | Артюшинское с/п о.Сладкий | ФБУ ИК-5 УФСИН | котельная | 2,1 | уголь (дрова) | КВТС | 3 | 3 атм | трубопровод | 2 х 750 | 90/60 | 70/50 |
| 2 | Артюшинское с/п с.Артюшино | МОУ "Бубровская ООШ им. А.М.Никандрова" | котельная "Школа" | 0,52 | дрова | VIADRUS U 22 | 2 | 2 атм | трубопровод | 2 х 150 | 90/60 | 70/50 |
| 3 |  |  | котельная "Детский сад" | 0,25 | дрова | КТР 300 | 1 | 2 атм | трубопровод | встр. | 90/60 | 70/50 |

Тепловая изоляция выполнена из пенополиуретана. Потребителем тепловой энергии является школа. Тепловая энергия отпускается с котельной с расчетными параметрами 30-60°С.

Учитывая, что Генеральным планом поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, будет осуществляться от автономных источников.

3. Перспективы развития Артюшинского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Артюшинское сельское поселение расположено на западе  Вологодской области, входит в состав Белозерского района. Артюшинское  СП граничит на севере с Вашкинским районом, на северо-востоке с Куностьским СП, на юго-востоке Антушевским СП, на юге с Енинским СП, на юго- западе с Визьменским СП, на западе с Панинским СП, на северо- западе с Шольским СП. Площадь сельского поселения составляет  47078 га., на территории поселения проживает 612 чел.

В Артюшинском сельском поселении наблюдается отрицательная динамика численности постоянного населения и регрессивный тип возрастной структуры населения.

3.1.  Перспективные показатели развития

Динамика численности населения

| Численность населения, чел. | 2013 факт | 2014 прогноз | 2015 прогноз | 2016 прогноз | 2017 прогноз | 2018 прогноз | 2019 прогноз | 2020 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 612 | 597 | 592 | 586 | 584 | 580 | 577 | 574 |

Динамика ввода жилья

|  | 2013 факт | 2014 прогноз | 2015 прогноз | 2016 прогноз | 2017 прогноз | 2018 прогноз | 2019 прогноз | 2020 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод жилья, тыс.кв.м/год | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,063 |

Изменения в бюджетной сфере

|  | 2012/ 2013уч. год факт | 2013/ 2014 уч. год прогноз | 2014/ 2015 уч. год прогноз | 2015/ 2016 уч. год прогноз | 2016/ 2017уч. год факт | 2017/ 2018 уч. год прогноз | 2018/ 2019 уч. год прогноз | 2019/ 2020 уч. год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество детских садов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность детей в постоянных детских садах | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Количество школ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность учащихся общеобразовательных школ | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Основные социальные объекты Артюшинского сельского поселения представлены в приложении 1.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные услуги

| Вид коммунальной услуги | 2012г. факт | 2013 факт | 2014 прогноз | 2015 прогноз | 2016 прогноз | 2017 прогноз | 2018 прогноз | 2019 прогноз | 2020 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение, тыс.куб.м | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Теплоснабжение, Гкал | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |

## 4. Перечень мероприятий Программы

Мероприятия Программы направлены на организацию работ, обеспечивающих:

- создание комфортных условий проживания, повышение уровня, качества жизни, уменьшение социальной напряженности;

- модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры поселения, снижение эксплуатационных затрат;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды в  Артюшинском сельском поселении.

Основные мероприятия Программы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

### 5.Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателя | Базовые показатели, 2013 год | Прогнозные значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Наличие обустроенных зон санитарной охраны источников водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Наличие очистных сооружений водопровода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Учет воды, забираемой артезианскими скважинами, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Учет теплоэнергии, производимой котельными и подаваемой населению | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Количество обустроенных контейнерных площадок | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

## 6. Перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

- Инвестиционная программа по теплоснабжению;

- Инвестиционная программа по водоснабжению;

- программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях;

- программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

## 7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств областного и местного бюджетов. Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении № 3 к настоящей Программе.

## 8. Механизм реализации Программы

Реализация Программы заключается в осуществлении перечня мероприятий в соответствии с приложением № 2.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется главой Артюшинского сельского поселения.

Координатором Программы является глава Артюшинского сельского поселения, который утверждает предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год.

## 9. Контроль хода реализации Программы

Контроль хода реализации Программы осуществляет администрация Артюшинского сельского поселения в лице главы поселения.

В ходе реализации Программы администрацией поселения осуществляется текущий и ежегодный контроль. По итогам ежегодного контроля осуществляется оценка результатов реализации Программы.

## 10. Оценка результатов реализации Программы

Оценка результатов реализации Программы осуществляется администрацией Артюшинского сельского поселения путем сравнения прогнозных целевых показателей с фактическими показателями, достигнутыми на соответствующем этапе ее реализации. Анализ изменения показателей осуществляется ежегодно.

По итогам оценки результатов достигнутых показателей Программы проводится анализ с выявлением причин неполного либо несвоевременного достижения прогнозных целевых показателей Программы.

По итогам анализа реализации мероприятий Программы готовятся предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год.

## 11. Приложения

Приложение № 1 «Основные социальные объекты Артюшинского сельского поселения».

Приложение № 2 «Перечень мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Артюшинского сельского поселения на 2014-2050 годы».

Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Артюшинского сельского поселения на 2014-2050 годы».

## Приложение № 1

к Программе комплексного развития систем  комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Артюшинского сельского поселения на 2014-2050 годы

Основные социальные объекты Артюшинского сельского поселения

| № п/п | Наименование, адрес местонахождения | Единица измерения | Вместимость | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная мощность | фактическая мощность |  |
| Учреждения образования |
|  | Детские дошкольные учреждения – 1 объект |  |  |  |  |
|  | МДОУД/с «Садко» д.Остров Сладкий, 8 | мест | 50 | 10 | Типовое, деревянное (1 этаж) износ 59% |
|  | Школьные учреждения – 1 объект |  |  |  |  |
|  | МОУ «Бубровская общеобразовательная кола им. Героя Советского Союза Никандрова А.М. с. Артюшино, 44 | мест | 100 | 35 | Типовое, деревянное ( 1 этаж), износ 75% |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |
|  | Больницы, аптеки, ФАПы – 2 объекта | объект |  |  |  |
|  | Артюшинский ФАП (МУЗ «Белозерская ЦРБ») с. Артюшино, 80 | объект |  |  | Типовое, деревянное (1 этаж) |
|  | Карл Либкнехтский ФАП (МУЗ «Белозерская ЦРБ») д. Карл Либктнехт, 1 | объект |  |  | В здании дома культуры (1 этаж) |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
|  | Спортивные залы | площадь,м2 |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс в д.Анашкино | площадь,м2 | 150 | 150 |  |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | га |  |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |
|  | Клубы, дома культуры – 2 объекта | посад. мест |  |  |  |
|  | МУК Артюшинский культурный центр Артюшинский ДК С. Артюино,20 | посад. мест | 60 | 60 | Деревянное, приспособленное (1 этаж) |
|  | МУК Артюшинский культурный центр Карл Либктнехский клуб Д. Карл Либкнехт, 1 | посад. мест | 40 | 40 | Деревянное, приспособленное (1 этаж) |
|  | Библиотеки – 1 объект | тыс.ед.хранения |  |  |  |
|  | Артюшинская библиотека |  |  | 56000 | Приспособленное, деревянное( 1 эт.) |
|  | Карл Либкнехская библиотека |  |  | 1600 | Находится в здании Карл Либкнехского клуба |
| Предприятия торговли |
|  | Магазины – 6 объектов | м2 торг. площ. |  |  |  |
|  | СПО Пригородное Магазин Артюшино с. Артюшино, 18 | м2 торг. площ. | 48,5 | 48,5 | Деревянное, типовое (1 этаж) |
|  | СПО Пригородное магазин Анашкино д. Анашкино,18 | м2 торг. площ. | 44,5 | 44,5 | Типовое, деревянное (1 этаж) |
|  | СПО Пригородное магазин Карл Либкнехт д. Карл Либнехт, 16 | м2 торг. площ. | 63,8 | 63,8 | Типовое, деревянное (1 этаж) |
|  | ООО «Визит» магазин «Виктория» д. Карл Либкнехт, 29 | м2 торг. площ. | 24,6 | 24,6 | Приспособленное, деревянное (1 этаж) |
|  | ООО «Визит» магазин «Юлия» д. Анашкино , 30 | м2 торг. площ. | 28,6 | 28,6 | Здание жилого дома каменное (2 эт.), магазин находится на 1 эт. |
|  | ФКУ ИК-5 магазин д. Остров Сладкий, 5 | м2 торг. площ. | 80 | 80 | Приспособленное, деревянное (1 эт.) |
| Административные, финансовые, хозяйственные и общественные учреждения, предприятия связи |
|  | Администрация – 1 объект | объект |  |  |  |
|  | Администрация Артюшинского СП с. Артюшино, 23 | объект | 1 | 1 | Приспособленное, деревянное (1 эт.) |
|  | Отделение связи – 2 объекта | объект |  |  |  |
|  | ОПС Артюшино с. Артюшино, 56 | объект | 1 | 1 | Здание жилого дома кирпичное (2 эт.) почтовое отделение на 1 эт. |
|  | ОПС Карл Либкнехт д. Карл Либктнехт, 18 | объект | 1 | 1 | Приспособленное, деревянное ( 1 эт.) |
|  | Череповецкое отделение № 1950 Северного банка СБ РФ, д.Анашкино, 30 | объект | 1 | 1 | Здание жилого домам каменное (2 эт.) отд. Сбербанка на 1 эт. |

## Приложение № 2

к Программе комплексного развития систем  комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Артюшинского сельского поселения на 2014-2050 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОМПЛЕКСНОГО РАВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014-2050 ГОДЫ

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Источник финансирования | Объемы финансирования по годам, тыс.руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2033 | 2034-2050 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Водоснабжение |
| 1.1. | Разработка проекта ЗСО подземных источников водоснабжения | 2017-2018 | Администрация Артющинского с/п | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Защита подземных водоносных горизонтов от загрязнения Обеспечение населения качественной питьевой водой |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 100 |  |
| 1.2. | Обустройство ЗСО подземных источников водоснабжения | 2019-2020 | Администрация Артющинского с/п | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 1.3. | Обустройство общественных колодцев | ежегодно | Администрация Артющинского с/п | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
|  |  |  |  | МБ |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 140 | 160 | 340 |  |
| 1.4. | Разработка проекта очистных сооружений водопровода | 2022 | Администрация Артющинского с/п | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  |
| 1.5. | Строительство очистных сооружений водопровода | 2023 | Администрация Артющинского с/п | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  |
| 1.6. | Установка приборов учета воды | 2018 | Администрация Артющинского с/п | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Энергосбережение |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |
| Электроснабжение |
| 2.1. | Ремонт внутрипоселковых электролиний | ежегодно | Администрация Артющинского с/п, ОАО «Вологдаэнерго» | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Повышение надежности электроснабжения |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2.2. | Замена светильников уличного овещения | ежегодно | Администрация Артющинского с/п, ОАО «Вологдаэнерго» | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Энергосбережение |
|  |  |  |  | МБ |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 140 | 160 | 340 |  |
| Теплоснабжение |
| 3.1. | Установка приборов учета теплой энергии на котельных | 2017 | Теплоснабжающие организации | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Энергосбережение |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной ФКУ ИК-5 | 2018 | Теплоснабжающие организации | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Повышение надежности теплоснабжения |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной МОУ «Бубровская общеобразовательная школа» | 2025 | Теплоснабжающие организации | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Повышение надежности теплоснабжения |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт котельной ФКУ ИК-5 | 2026 | Теплоснабжающие организации | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Повышение надежности теплоснабжения |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт котельной МОУ «Бубровская общеобразовательная школа» | 2027 | Теплоснабжающие организации | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Повышение надежности теплоснабжения |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 |  |
| 6. Система сбора мусора |
| 6.1. | Разработка и утверждение схемы размещения контейнерных площадок | 2014 | Администрация Артющинского с/п | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Предотвращение загрязнения окружающей среды ТБО и мусором |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 6.2. | Обустройство контейнерных площадок | 2015-2016 | Администрация Артющинского с/п | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Предотвращение загрязнения окружающей среды ТБО и мусором |
|  |  |  |  | МБ |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 100 |  |
| 6.3. | Приобретение контейнеров для сбора ТБО и мусора | 2015-2016 | Администрация Артющинского с/п | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Предотвращение загрязнения окружающей среды ТБО и мусором |
|  |  |  |  | МБ |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 100 |  |
| 6.4. | Ликвидация несанкционированных свалок |  | Администрация Артющинского с/п | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Предотвращение загрязнения окружающей среды ТБО и мусором |
|  |  |  |  | МБ |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |  |
| Всего | 0 | 130 | 130 | 80 | 105 | 8540 | 330 | 9315 |  |
| в том числе: областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 130 | 130 | 80 | 105 | 8540 | 330 | 9315 |  |

## Приложение № 3

к Программе комплексного развития систем  комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Артюшинского сельского поселения на 2014-2050 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОМПЛЕКСНОГО РАВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014-2050 ГОДЫ

|  | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |
|  |  | Областной бюджет<*> | Местный бюджет <*> |
| 2014 год | 0 | 0 | 0 |
| 2015 год | 130 | 0 | 130 |
| 2016 год | 130 | 0 | 130 |
| 2017 год | 80 | 0 | 80 |
| 2018 год | 105 | 0 | 105 |
| 2019-2033 гг. | 8540 | 0 | 8540 |
| 2034-2050 гг. | 330 | 0 | 330 |
| Всего | 9315 | 0 | 9315 |

<*> Объемы финансирования будут уточняться в каждом финансовом году.